## Slide 1: Linacビーム調整のための基礎知識
2018. 11. 07
紙谷 琢哉
LCGメンバーへの説明会

## Slide 2: KEK 電子陽電子 加速器
KEK e+/e- Linac：全長600mの線形加速器
（実際には敷地の関係でJの形に一回だけ曲がる）
SuperKEKBリング (LER, HER)
周長3kmの円形加速器
（ビームエネルギーは一定）
e+ ダンピングリング
1.1 GeV
AR放射光リング 6.5GeV
ＰＦ放射光リング
2.5 GeV
e+ 4.0GeV/e- 7.0GeV
入射Linac
HER 7.0GeV
LER 4.0GeV

## Slide 3: KEK 電子陽電子 線形加速器 (Linac)
4.0 GeV e+
4nC x 2
3.3 GeV
10nC x 2 (prim. e-)
5nC x 2 (inj. e-)
1.1 GeV
Damping Ring
circ. 136 m
ECS
Energy-spread
Compression System
Bunch
Compression
System
7.0 GeV e-
5nC x 2
Photo-cathode
RF gun
e+ target &
LAS capture section
50 Hz (e+ or e-)
pulse-by-pulse
mode switching
S-band
linac
2.5 GeV e-
0.1nC x 1
PF
HER
LER
AR
6.5 GeV
e-
3T
gun
Thermionic gun
+RF bunching
A
B
C
1
2
3
4
5
KEK e+/e- Linac は4つのリング(HER 7.0GeV, LER 4.0GeV, PF 2.5GeV , PFAR 6.5GeV)にビームを供給する。
HER用 e- ビームは Rf-gun 入射部(A1) [1階]で生成し、PF, PFAR用 e- 及び e+ 生成用 primary e- ビームは 熱-gun 入射部(AT) [2階]で生成する。
これらのビームは 1.5 GeV で J-arc を周り、180度進行方向を変える。
1-sectorの真ん中 1-5 部にある陽電子生成部で e+ ビームが生成され 2-sector end までで 1.1 GeV に加速されで DR に入射され、DRで damping した約40ms後に、3-sector に再入射される。
1.5 GeV
@J-arc

## Slide 4: Linac Klystron-Gallery全体図

## Slide 5: Linac Tunnel 全体図

## Slide 6: Linac Tunnel (A,B,R,C,1-sector拡大図)
A
B
C
1

## Slide 7: KEK 電子陽電子 Linac の変遷
1980年より：PF 2.5 GeV e- Linac
  400m長の線形加速器を建設（1, 2, 3, 4, 5-sector）
1984年より：TRISTAN 2.5 GeV e+/e- Linac
  0.25 GeV primary e- Linac & 0.25 GeV e+ Linac の増設（P-sector）
1999年より：KEKB 8.0 GeV e- / 3.5 GeV e+ Linac
  SLEDの導入
  A, B, C-sectorの増設（これによりP-sectorは消滅）
  J-arc部設置
  e+ 生成部の移設（2-1へ）
2016年より：SuperKEKB 7.0 GeV e- / 4.0 GeV e+ Linac
  RF-gun入射部の増設（熱電子銃入射部の２階建て化）
  DR設置
  e+ 生成部の移設（1-5へ、DR入射energy 1.1 GeV確保のため）

## Slide 8: AT入射部（熱-gun）
熱電子銃入射部の構成
  Thermionic gun
  SHB1 (114 MHz)
  SHB2 (571 MHz)
  Pre-buncher
  Buncher
  2m長加速管 x2
RF-gunと２階建て
  emittance保持のため RF-gunからのビームは直進し、熱-gunからのビームは24度ラインを通って合流する。
熱電子銃入射部(AT)
RF電子銃入射部(A1)
Beam Performance
  HER入射用ビーム
    電荷量 ~ 1 nC@Gun
    エミッタンス ~ 160/300 um(H/V)@Linac終端
  陽電子生成用一次電子ビーム
    電荷量 ~ 10 nC@Gun 7 nC@target
  PF, PFAR入射用ビーム
    電荷量 ~ 0.3 nC@Gun
AT = A-sector Temporary unitの意味

## Slide 9: A1入射部（RF-gun）
RF-gunは2セットあり、現在の運転は直進方向にあるgunが使用されている。 カソードへのレーザーは斜め方向の２つの経路から照射している（両打ち）が 片方のみで使用することもある。レーザー２系統：1stライン、2ndライン
もう1台は90度曲がった方向に設置されている。
Bファクトリー推進委員会2017.7の吉田氏スライド等より
bunch圧縮用
A1 chicane

## Slide 10: 陽電子生成部
positron
production
Target
Flux
Concentrator
Bridge
Coils
primary
e- beam
3.3 GeV
e+ beam
FC field: 3.5 T @ 12kA
(pulsed)
Brdige coil: 1.0 T @600A
(static)

## Slide 11: target offset & beam hole
Flux
Concentrator
e+
injection e-
primary e-
bridge coils
target
beam
hole
pulse ST
DC QM
pulse QM
top view
rear view
injection e- beam : on axis to preserve low emittance
primary e- beam : 2.5 mm off axis to minimize e+ yield degradation (target offset 3.5 mm, FC offset 2.0mm)
target
offset
3.5 mm
2.0 mm
FC offset
7.0 mm
FC aperture
spoiler
target
diameter
4.0 mm
hole
diameter
2.0 mm
solenoid
Accel.
structure

## Slide 12: 加速ユニットとは？
e+ target &
LAS capture section
A
B
C
1
2
3
4
5
Linacは"加速ユニット"と呼ばれる 構成単位の繰り返しでできており、 1つのユニットは1台のクライストロン(KL)に属している。1つのクライストロンからのRFパワーは標準的には4本の加速管（各2m長）に等分割して送り込まれビームを加速する。
ユニットは約8台ごとに、セクターと 呼ばれる領域に分割されている。
1.5 GeV
@J-arc
KEK Linacでは全部で57台の 加速ユニットが稼働している。 (A:5, B:8, C:8, 1:7, 2:7, 3:7, 4:8, 5:7) （2018年11月時点で）

## Slide 13: 加速ユニットのレイアウト
真空ポンプ
マイクロ波を増幅する
クライストロン
マイクロ波のパルス長を圧縮する
SLED空胴
マイクロ波を伝送する
導波管、立体回路
ビームを加速する加速管
真空
マニフォールド
ビームを
収束する
四極電磁石
電子ビーム

## Slide 14: マイクロ波源（地上階クライストロンギャラリー）
パルスモジュレータ
クライストロン
SLED
導波管

## Slide 15: RFパルス圧縮空洞 (SLED)

## Slide 16: ライナック ビームライン（地下トンネル内）
加速管
ユニット
架台
四極
電磁石

## Slide 17: 円形加速器の特徴
円形加速器 [例. SuperKEKB] のRFシステムでは
  cavityにはビームが繰り返しやって来る。
  しかも多数のバンチを蓄積するので、 最短では 2ns 間隔で次のバンチが来る可能性がある。
  RF は連続波 (continuous wave) として生成される必要がある。
  cavity内の定在波(standing wave) で加速する
円形加速器のビームラインレイアウトは （単なる紙谷の個人的な感想です。）
  Bending magnet が大きな部分を占め
  RF cavity, Q magnet 他の占める領域は小さい
RF cavity

## Slide 18: Beam間隔（Ringの場合）

## Slide 19: 線形加速器の特徴
線形加速器 [例. KEK e-/e+ Linac] のRFシステムでは
  ビームは間欠的にやって来る
  RF はパルス波(pulsed wave)として生成される必要がある。
  加速管内の進行波(travelling wave) で加速する
円形加速器のビームラインレイアウトは
  加速管が大きな部分を占め
  Q magnet 他の占める領域は小さい、 Bending magnet は少ししかない
  例えば、加速ユニットの長さ 9.6mのうち、 8.0mを加速管が占める(83% !)
加速管
50 Hz (20 ms interval)

## Slide 20: Beam間隔（Linacの場合）

## Slide 21: LinacのRFの特徴
Linacの加速管では、あるビームは１回しか通らない → 一発勝負で目一杯加速するしかない。
  2m長の加速管をビームが通り抜けるのに要する時間は 2.0(m)/3.0x108(m/s) = 6.7 (ns) であるから、 この時間内だけ加速できれば良いはず。
  しかし、実際には加速管にRFを充填するには 600 ns かかる(filling time)ので、それだけの持続時間は必要。
つまり、次のビームが来るまでの 20 ms の間、power を貯めて、600 ns の短い時間内に加速管に送り出せば、 非常に高いpeak powerが得られる。
短いパルス幅のマイクロ波の限られたパワーでなるべく加速効率を高くするにはどうすれば良いか（=>進行波型加速管） パワー ->加速電界 変換効率(shunt impedance) が高い。

## Slide 22: パルスモジュレータとクライストロン
パルスモジュレータで東京電力からのAC電力を約20msの間 Pulse Forming Network という回路にため込んで、サイラトロンというスイッチで約5μsのパルス(電圧約300kV)として取り出してクライストロンに印可する。PFNに充電する際の設定電圧を Es と呼んでいる (通常42kV程度)。
クライストロンではこの高電圧で電子ビームを加速して、小電力のマイクロ波を入力してビームに速度変調をかけて大電力のマイクロ波（ピークパワー40MW、パルス幅 4μs）として取り出す（増幅器として動作）。

## Slide 23: SLED
SLEDは SLAC Energy Doubler の略で、RFパルス幅を圧縮してピークパワーを高くするためのRF cavityである。 40 MW x 4 μs -> 137 MW x 0.6 μs
クライストロンからのマイクロ波は SLED cavity に蓄えられていくが、途中のその位相を反転させると、cavityからマイクロ波が放出されてピークパワーが高くなるが flat-top が無い波形になる。
このため、SLED を使っているユニットでは ビームとRFパルスのタイミングにより energy gain が変化するのでタイミングを良く合わせることが重要。
また 2-bunch 加速では、単純にはそれぞれのbunch の energy gain が異なることになるので、beam loading の影響も含めての gain が等しくなるようにタイミングを調整する。（痛み分け）
SLAC-PUB-1453より

## Slide 24: KEK S-band 進行波加速管
RF周波数 2856 MHz, 波長λ = 105 mm
2π/3-mode ( 1 cell の長さ λ/3 = 35mm)
54 標準加速 cell + 入力/出力-coupler
加速管全長 ~ 2 m
開口部直径 ~ 20 mm
平均電界強度 ~ 21 MV/m@34 MW

## Slide 25: セクターとは？
クライストロンは低いパワーのマイクロ波を高いパワーに増幅する装置であるが、この入力となるマイクロ波にもある程度のパワーが必要となる。基準となるマイクロ波はマスターオシレータで生成するが、このパワーでは低すぎるのである程度増幅してKLの入力マイクロ波を作るのがサブブースター(SB)である。（実体は小型のクライストロン）
SBからのマイクロ波は標準的には8分割されて、SBの下流にある 8台のKLに分配される。1つのSBに属する8台のKLに対応する加速ユニットのグループをセクターと呼ぶ。
あるSBのphase shifterを変化させると、それに属している8台のKLの入力位相が共通に影響を受ける。
現在はSBを経由せずユニット毎に半導体アンプでKLの入力を作っているユニットがいくつかある。（次のページ参照）

## Slide 26: 位相のパルスごと切り替えができる部分
SHB1, SHB2 (右の表には含まれないが切替可能)
Sub-booster (SB) は全て早い切替が可能
A1A, A1B は AT & A1 入射部用
A2, A3, A4
B5 & B6 は J-arcへの energy knob
15 & 16 は 陽電子生成部
17, 18, 21
27 & 28 は DR or SY2 chicane への energy knob
DN, DS は DR-ECS, DR-BCS 用
51 & 52 は HER, LER への energy knob
61 は LER-ECS 用 これら以外のユニットは mechanical phase shifter なので ゆっくりしか位相を変えられないが、同じ親のSBに属しているグループ全体の位相はSBで切り替えられる。
表：三浦さん提供

## Slide 27: mode ごとの beam energy profile
Bファクトリー推進委員会2016.7.19の佐藤氏スライドより
modeごと（入射先のringごと）にbeam energy を変えるには、入射部、陽電子生成部、energy knob などの重要なユニット及び複数のユニットを束ねるSBの位相が早く切り替わる必要がある。

## Slide 28: Pulse Magnets
AT, A1入射部の切替のため、24度ライン合流部周辺の bend, Q, ST をPulse 化した。
陽電子生成のため e- beam をターゲットに当てるか、HER等への入射のためにターゲット横の穴を通すかを切り替えるために、target 部分付近の Q, ST をPulse 化した。
1, 2-sector で e+ beam と e- beam の軌道を独立に調整するために、一部の ST をPulse 化した。
3, 4, 5-sector で DR からの e+ beam 及び上流からの HER, PF, PFAR 入射用 e- beam の beam optics, beam orbit を切り替えるために、この領域のすべてのQ & ST をPulse 化した。
ビームのパルスごと切替に重要となる以下の部分では pulse magnet が 使われている。
3D-CAD図提供：榎本氏
Q
Q
ST
ST
3,4,5-sector標準型Pulse Magnets & 架台

## Slide 29: Stand-by ユニット
加速ユニットの中にはRFによる運転をしているが加速に寄与して いないものがある。このような状態のものをStand-byユニットという。
RF運転を止めてしまうと、時間をおいて次に立ち上げたときにすぐには調子が上がらず使えないことがある。そこでRF運転はするが、ビームが来るタイミングから十分離して（50μs）動作させると、加速には寄与しない。
クライストロンの故障などが発生した際には、そのユニットのRF運転を止めて、代わりにどれかのStand-byユニットを加速状態に切り替えて beam energy が入射に足りるようにする。
その際、各部分での energy profile が変化するため、beam optics 的には Q や ST のK値が少し変化することになる。この補正のためには、新たな energy profile に基づいて Q や ST の磁場値を変更する必要がある。

## Slide 30: energy margin [A, B-sector]
Beam energy を限定される箇所
AT/A1 合流部24度ライン：57 MeV
J-arc部 : 1500 MeV

## Slide 31: 24度斜めAT/A1合流ライン
achromatic & isochronous
B
B
Q
Q
Q

## Slide 32: 180-deg J-arc部
B
Q & SX
B
B
B
B
B
6台の30度Bendで、
180度ビーム進行方向
を変える。
achromatic & isochronous
Q & SX
Q & SX
Q & SX
Q & SX

## Slide 33: energy knob ユニット
J-arc部などの beam energy が限定されている部分に送り込む beam の energy を微調整するためには、 2台の加速ユニットを用いて、それぞれの crest （頂上）位相から 反対方向に同じ量だけ位相をずらすことで、中心 energy は変化するが energy-spread は大きくならないようにすることができる。
B5 ユニットによる加速
B6 ユニットによる加速
合計の寄与

## Slide 34: energy margin [C,1,2-sector]
Beam energy を限定される箇所
(3) DR入射点（28_4部）e+：1100 MeV
(4) SY2 chicane(e-)： 4078 MeV

## Slide 35: 第２スイッチヤード部 (SY2) 2-sector終端部
LTRへの分岐部 + RTLからの合流部 + 直進方向 chicane

## Slide 36: energy margin [3,4,5-sector]
Beam energy を限定される箇所
(5) SY3：HER 7000 MeV, LER 4000 MeV, PF 2500 MeV, AR 6500 MeV

## Slide 37: 第３スイッチヤード部 (SY3)
LER, HER, PF, PFAR へ分岐する
東側 beam dumpライン
直進 beam dump ライン（現在はAR-BTと交差するため使用できない。）

## Slide 38: Energy Analyzer & RF phasing
KEKBよりも前の時代には SLED を使っていなかったので、非常に長いパルス（~1μs）の平均電流値の高いビームを出すことができた。
これを用いてビーム誘起波とクライストロンからのRF波の位相差を測定して、ビームに対する crest 位相を決めることができた。これをPhasing と呼ぶ。
しかし、KEKBの時代になって使えるビームはbunch電荷量は大きいがbunch数が少ないために、平均電流値は低くて誘起波の測定が難しくそれまでのPhasing 手法が使えなくなった。
そこで J-arc や SY3 などの energy analyzer として使える箇所までなんとかビームを運んで bend で曲げてその位置を測り、KLY位相を変えてこの位置の変化を調べて crest 位相を決めるようになった。
現在ではこのやり方のことを Phasing と呼んでいる。

## Slide 39: 機器名称の付け方
Linacで用いられている装置の場所を特定するには
  どの sector の、どの unit にあるか？ その中でさらに
  どの加速管（或いはBend）の後（またはその加速管上）にあるか？ が分かればよい。
加速ユニットの名称は、例えば 1-5 のように表す。"1の5ユニット” などと発音する。これは第１sectorの第5 unit ということである。
セクター名称としては、実際に加速管が置かれている A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5-sector以外に、J-arc部は R-sector、DR入射出射部は D-sector、第3スイッチヤードは 6-sector として取り扱っている。
機器名称としては、例えば QF_18_24 となる。
機器の種類
sector
unit
加速管の番号
枝番

## Slide 40: 機器名称
電子銃：GU_AT (熱gun), GR_A1 (RF-gun)
Sub-harmonic buncher：SH
Pre-buncher：PB
Buncher：BU
加速管：AC
クライストロン：KL
sub-booster：SB
ヘルムホルツコイル又はソレノイド：SL
四極電磁石：DCマグネットは QD, QF (defocus, focus)、パルスマグネットはPD, PF
六極電磁石：SD, SF (defocus, focus)
偏向電磁石：DCマグネットは BM、パルスマグネットは PB
ステアリングマグネット：空心DCは SX, SY、鉄心DCは BX, BY、パルスは PX, PY
target：TG
Flux concentrator：FC
Beam position monitor：SP （strip line monitorより）
Screen monitor：SC
Wire scanner：WS
Streak camera：OT
Gate valve：GV
Ion pump：IP

## Slide 41: Beam Position Monitor 断面

## Slide 42: Q magnet + BPM

## Slide 43
スライド、終わりです。
ご静聴ありがとうございました。